Исследование закона сохранения энергии при криволинейном движении

Цель:

1) Установить зависимость u от формы тела

2) Рассчитать скорость, ускорение и вес тела в нижней точке петли.

Оборудование:

Разрезанный обруч, металлические тела округлой формы, весы, линейка, 2 штатива.

Ход работы:

1) Соберите экспериментальную установку (см. рисунок), закрепив концы обруча на разной высоте.

2)  Запустить тело с наиболее высокого конца обруча. Измерить высоту, с которой  запущено тело (в метрах).

Измерить высоту подъема тела (в метрах).

Результаты занести измерения в таблицу А

3) Измерить расстояние от точки запуска тела F  до точки подъема тела G в метрах. Измерения следует производить горизонтально относительно поверхности, на которой находится установка.

4) Измерить массу тела с помощью весов, перевести в килограммы. Занести измерения в таблицу А.

5) Вычислить силу трения, используя таблицу Б.  Результаты  вычислений занесите в таблицу А.

6) Вычислить скорость тела в самой нижней точке пути, используя таблицу Б. Результат вписать в таблицу А.

7) Вычислить ускорение тела, используя таблицу Б. Результат вписать в таблицу А.

8) Вычислить вес тела, используя таблицу Б. Результат вписать в таблицу А.

9) Повторите измерения 2-8 для 2-го тела.

10) Сделайте вывод о том, как зависит сила трения, работа силы трения, коэффициент трения от формы тела.

Дополнительное задание:

Повторите измерения, изменив высоту запуска тел. Сделайте вывод, о том как зависит коэффициент трения от высоты запуска, как зависит от нее высота подъема тела по желобу.