Дальше мы составили таблицы исходя из тех данных, которые получили также в магазине, они указаны на упаковках ламп и в паспортах, т.е. так как должно быть при идеальном варианте, как заявляют заводы изготовители ламп.

Таблица 2
Сравнение лампы накаливания и энергосберегающей при ее сроке службы 10000 часов (1-2 года непрерывной работы)

Световая отдача энергосберегающих ламп в 5 раз выше, чем у  ламп накаливания, поэтому  мощность энергосберегающей лампы  сравнивается с лампой накаливания  1:5 (данные на упаковке лампы)

|  | Лампа накаливания 60Вт | Энергосберегающая лампа 11Вт |
| --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию за весь срок службы лампы | 600 кВт ч | 110 кВтч |
| Затраты на электроэнергию в рублях за весь срок службы лампы (тариф 4.3 руб/кВт ч) | 600*4,3=2580руб | 110*4,3=473руб |

Получается, что мы экономим при покупке энергосберегающей лампы за весь срок ее службы по сравнению с лампой накаливания  2580-473= 2107 руб.

Таблица 3

Сравнение лампы накаливания и светодиодной  при ее сроке службы 40 000 часов (4-5 лет непрерывной работы).

Световая отдача светодиодных ламп в 8 раз выше, чем у ламп накаливания, поэтому  мощность светодиодной лампы  сравнивается с лампой накаливания  1:8(данные на упаковке лампы)

|  | Лампа накаливания 60Вт | Светодиодная лампа 8Вт |
| --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию за весь срок службы лампы | 2400 кВт ч | 320 кВт ч |
| Затраты на электроэнергию в рублях за весь срок службы лампы (тариф 4.3 руб/кВт ч) | 2400*4,3=10320 руб | 320*4,3=1376 руб |

Получается, что мы экономим при покупке светодиодной лампы за весь срок ее службы по сравнению с лампой накаливания:  10320-1376=8944 руб.

По этим таблицам мы можем сделать вывод, что наибольшая экономия получается при покупке светодиодной лампы , так же заметную экономию дает энергосберегающая, сравнительно с лампой накаливания.  Но это при условии , что они выгорает весь свой срок службы!

На самом деле этого может и не произойти , т.к в квартирах и домах происходят  перепады напряжения и лампы светодиодные и энергосберегающие перегорают гораздо раньше срока указанного в паспорте или на коробке лампы.

Так же информация указанная в паспортах ( энергосберегающих и светодиодных ламп) не всегда может соответствовать действительности, ведь всем выгодно продать лампы со своей торговой маркой и заявленные  характеристики могут быть завышены ,а проверить это можно только в специальной лаборатории, у нас к сожалению такой возможности нет.

Поэтому мы продолжим исследования дальше.