Мы хотим рассказать еще об одном понятии, таком как световой поток лампы. Это одна из главных характеристик лампы,определяющее количество света, которое дает та или иная лампа.Световой поток ламп измеряется в люменах (Лм).

Освещенность - поверхностная плотность светового потока, падающего на поверхность, равная отношению светового потока к величине освещаемой поверхности, по которой он равномерно распределен, единицей освещенности является люкс (лк) т.е. 1лм/1м2.

Рассмотрим три вида ламп, аналогичной мощности  соответственно:

(60Вт; 12Вт х 5=60Вт,  8Вт х8=64Вт)

Данные взяты из паспортов ламп.

Таблица 4

|  | Лампа накаливания 60Вт | Энергосберегающая лампа 12Вт | Светодиодная лампа 8Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток,Лм | 720 | 600 | 650 |

Из этой таблицы, видно, что наибольший  световой поток у лампы накаливания,т.е. чтобы осветить помещение равной площади, мы должны купить ламп накаливания меньше по количеству, чем энергосберегающих или светодиодных.

Получается, мы снова приходим к версии , что выгода энергосберегающих ламп  неоднозначна, т.к . лампа накаливания стоит в разы дешевле и световой поток у нее больше.